## Slide 1
H3C
S5130S-28S-EI
技術検討資料
Enhanced Gigabit Access Switch ｜ 24GE + 4 × 10GE SFP+ ｜ IRF2 対応
社内技術検討用 ／ 作成日: 2026年6月

## Slide 2
目 次
01
製品概要
S5130S-28S-EIのポジショニングと用途
02
ハードウェア仕様
ポート構成・処理能力・物理スペック
03
ソフトウェア機能
L2/L3機能・セキュリティ・QoS・管理
04
主要機能詳細
IRF2・SDN・セキュリティ・高可用性
05
パフォーマンス仕様
MACテーブル・ACL・ルーティングエントリ数
06
検討ポイント
採用判断のためのチェックポイント

## Slide 3
01 製品概要
製品ポジショニング
H3C S5130S-28S-EIは、中小企業・キャンパスネットワーク向けの
ギガビットアクセススイッチ。
固定電源・L2スイッチとしてシンプルで
コスト効率が高く、導入が容易な構成。
モデル名解読
S5130S : シリーズ名 28 : 合計ポート数 S : SFP+アップリンク搭載 EI : Enhanced（拡張モデル）
24
ports
GE ポート
4 × 10GE
SFP+ アップリンク
128
Gbps
スイッチング容量
96
Mpps
転送レート
想定適用シナリオ
フロアアクセス集約
VMWare/Hyper-V エッジ
キャンパスアクセス層
小規模DCアクセス

## Slide 4
02 ハードウェア仕様
項目 | 仕様 | 備考
10/100/1000BASE-T ポート | 24 ポート | 標準 RJ-45
SFP+ アップリンク | 4 × 1G/10G BASE-X | SFP+ モジュール対応
ポートスイッチング容量 | 128 Gbps | ノンブロッキング
転送レート | 96 Mpps | ワイヤースピード
システムスイッチング容量 | 336 Gbps | 
CPU | 1 Core, 800 MHz | 
Flash / SDRAM | 256 MB / 512 MB | 
遅延（64B） | GE < 5 µs / 10GE < 3 µs | 
筐体サイズ (W×D×H) | 440 × 160 × 43.6 mm | 1U ラックマウント
重量 | ≤ 2.5 kg | 
入力電圧 | 100〜240V AC, 50/60 Hz | 
消費電力 | 最小 9W / 最大 23W | PoEなし
冷却方式 | ファンレス | 静音環境に最適
動作温度 | -5℃〜50℃（通常） | 光モジュールにより変動あり
保存温度 | -40℃〜70℃ | 
MTBF | 131.97 年 | 高信頼性設計
最大スタッキング数 | 9 台 | IRF2 使用時
最大スタッキング帯域幅 | 80 Gbps | SFP+ 経由

## Slide 5
03 ソフトウェア機能
L2 スイッチング
VLAN 4094（Access/Trunk/Hybrid）
MSTP / RSTP / STP / PVST
LACP（リンクアグリゲーション）
LLDP / LLDP-MED
QinQ（802.1Q-in-Q）
S-MLAG（マルチシャーシ LAG）
L3 ルーティング
スタティックルーティング
RIP / RIPng
OSPF / OSPFv3
IPv4 / IPv6 デュアルスタック
VRRP v2 / v3
BFD（双方向転送検出）
セキュリティ
802.1X / MAC / ポータル認証
トリプル認証（同一ポート混在）
IPSG（IP ソースガード）
ARP 攻撃検出・レート制限
SSH v2 / SSL / HTTPS / PKI
RBAC（ロールベースアクセス制御）
管理・自動化
SNMPv1/v2c/v3 / RMON
NETCONF/YANG
gRPC（テレメトリ）
Python / Restful API / TCL
Zero Touch Provisioning
iMC / SmartMC 対応

## Slide 6
04 主要機能詳細
IRF2（スタッキング）
最大 9 台を 1 論理デバイスとして管理
スタッキング帯域幅: 80 Gbps（SFP+）
1:N スタンバイ冗長による無停止フェイルオーバー
クロスデバイス LACP でリンク冗長と負荷分散
単一 IP 管理・設定の一元化が可能
SDN 対応
OpenFlow によるコントロール/転送分離
H3C SDN コントローラとの連携で2層アーキテクチャを実現
大規模ネットワークフローテーブル対応
NETCONF/YANG による構成自動化
gRPC テレメトリでリアルタイム状態収集
セキュリティ機能
シングルポートマルチ認証（802.1X + MAC + Portal 混在）
EAD（端末検疫）による検査・隔離・修正フロー
10KV サージ保護（業界トップクラス）
SAVI / MFF / IPv6 RA Guard
FIPS 準拠・ARP スヌーピング・DHCP スヌーピング
高可用性
LACP / STP / RSTP / MSTP / Smart Link
ERPS（G.8032 リング保護）/ RRPP 対応
VRRPv2/v3 + BFD によるゲートウェイ冗長
Ethernet OAM (802.3ah) / CFD (802.1ag)
Monitor Link による障害連動切り替え

## Slide 7
05 パフォーマンス仕様
パフォーマンス項目 | 値
MAC アドレス テーブル | 16K エントリ
VLAN テーブル | 4,096（有効: 4,094）
VLAN インタフェース | 32
IPv4 ルーティング エントリ | 1,024
IPv4 ARP エントリ | 1,024
IPv4 ACL エントリ | 512
IPv6 ユニキャスト ルーティング | 240
IPv6 ND エントリ | 240
IPv6 ACL エントリ | 512
L2 マルチキャスト エントリ | 1,000
QoS キュー / ポート | 8 キュー
ジャンボ フレーム長 | 10,240 バイト
リンクアグリゲーション グループ数 | 124 グループ
グループ内最大ポート数 | 8 ポート
※ 上記エントリ数はソフトウェアテーブルの上限値。実際の運用では設計時に余裕を持たせること。

## Slide 8
06 検討ポイント
採用を後押しするポイント
24 GE + 4×10GE SFP+ でコストパフォーマンス良好
ファンレス設計で静音・省エネ（執務室・狭所設置可）
消費電力が低い（最大 23W）
IRF2 スタッキングで最大 9 台を1管理点に集約
OSPF / VRRP / BFD 等 L3 機能を標準サポート
802.1X + MAC + Portal のマルチ認証が同一ポートで動作
Zero Touch Provisioning で展開を自動化可能
MTBF 131.97 年の高信頼性設計
確認・注意が必要なポイント
PoE は非対応（PoE 版は 28S-PWR-EI/HPWR-EI を選択）
IPv4 ルーティングエントリが 1,024 と少ない（大規模は注意）
VLAN インタフェース上限 32（多数 SVI が必要な場合は要確認）
固定電源（デュアル電源は 28F-EI 等別モデル）
H3C の国内サポート体制・SLA の事前確認が必要
コンソールケーブル（CAB-CON-1.8m）は別売
SFP+ケーブル/モジュールは別途型番選定が必要
次のステップ
① H3C 国内パートナー（エス・アンド・アイ等）へ見積依頼 ／ ② 実機 PoC の実施検討 ／ ③ サポート SLA・保守体制の確認